# Таблица 4	Изделия, входящие в состав аппаратуры ИКМ-30-5

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Комплект ОПМ-11 ИСПТ.468929.005 ИСПТ.468929.005-01 ИСПТ.468929.005 ТУ | Первичный мультиплексор, состоящий из двух блоков, на тридцать сменных плат. В блоки устанавливаются сменные платы, например, согласующие устройства, на один канал. |
| Блок ОПМ-12 ИСПТ.469436.026 ИСПТ.469436.026-01 ИСПТ.469436.026-02 ИСПТ.469436.026-03 ИСПТ.460521.003 ТУ | Первичный мультиплексор, используемый как каналообразующее оборудование с четырехпроводным окончанием ТЧ каналов. В одном блоке размещается оборудование двух тридцатиканальных систем. Вторая система организуется дополнительно при установке комплекта ППМ-12. |
| Комплект ППМ-12 ИСПТ.465912.003 ИСПТ.465912.003-01 ИСПТ.465912.003-02 ИСПТ.465912.003-03 ИСПТ.460521.003 ТУ | Комплект плат первичного мультиплексора, организующий вторую тридцатиканальную систему в блоке ОПМ-12. |
| Блок ОПМ-14 ИСПТ.465412.009 ИСПТ.465412.009-01 ИСПТ.465412.009-02 ИСПТ.465412.009 ТУ | Первичный мультиплексор, состоящий из одного блока. В блок устанавливаются сменные платы окончаний каналов или другие платы на два канала. Дополнительно обеспечивает передачу цифровой информации со скоростью 8 кбит/с по противонаправленному стыку 64 кбит/с. |
| Блок ОЛТ-10 ИСПТ.465122.045 ИСПТ.460521.002 ТУ | Блок окончаний линейных трактов на 16 ( без ДП ) или 8 ( с ДП ) кабельных трактов или на 8 волоконно-оптических трактов. Допускается смешанное включение трактов. В блок устанавливаются платы РС-15, ДП-15 для кабельных трактов или комплекты КЛТ-10 для волоконно-оптических трактов. |
| Комплект УСО-02 ИСПТ.468929.006 ИСПТ.460521.007 ТУ | Унифицированное сервисное оборудование, обслуживает до 99 блоков станционного оборудования, а также обеспечивает телеконтроль и служебную связь по четырем направлениям линейных трактов систем ИКМ-30-5 и ИКМ-30-4. Является первой ступенью иерархии системы технической эксплуатации “ Центр “. В комплект УСО-02 входят : блок УСО-02, пульт ТВК-02 и транспарант ТСР-02. |
| Комплект УСО-03 ИСПТ.468929.006-01 ИСПТ.460521.007 ТУ | То же, что и УСО-02, но отсутствуют платы телеконтроля и служебной связи линейных трактов. |

2   Зам.     ИСПТ330-98    01.12.98

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Блок ТСО-03 ИСПТ.469436.039 ИСПТ.460521.007 ТУ | Оборудование телеконтроля и служебной связи на четыре направления линейных трактов. Расширяет возможности блока УСО-02. |
| Согласующие устройства (СУ) ИСПТ.460949.005 ТУ Плата СИ-101 ИСПТ.469435.220 Плата СИ-102 ИСПТ.469435.281 Плата СИ-103 ИСПТ.469435.354 Плата СИ-104 ИСПТ.469435.355 Плата СВ-101 ИСПТ.469435.221 Плата СВ-102 ИСПТ.469435.222 Плата СВ-103 ИСПТ.469435.356 Плата СВ-104 ИСПТ.469435.357 | Платы устанавливаются в блоки ОПМ-11. СИ-101(СИ-103) – исходящее СУ для координат-ных АТС и квазиэлектронных АТС, местный и междугородный шнур; СИ-102(СИ-104) – исходящее СУ для декадно-шаговых АТС, координатных АТС и квазиэлектронных АТС (без автоматического четырехпроводного транзита) СВ-101(СВ-103) – входящее СУ для всех типов АТС, местный шнур; СВ-102(СВ-104) – входящее СУ для всех типов АТС, междугородный шнур. Платы СИ-101, СИ-102, СВ-101, СВ-102 выполнены на отечественных элементах. Платы СИ-103, СИ-104, СВ-103, СВ-104 выполнены с применением импортных элементов. |
| Преобразователи кода ИСПТ.460 949.006 ТУ Плата ПК-101 ИСПТ.469435.374 Плата ПК-102 ИСПТ.469435.375 | Платы устанавливаются в блоки ОПМ-11, преобразуют одноканальный сигнальный код РСЛ АМТС в двухканальный сигнальный код ИКМ. ПК-101- используется на соединительных линиях от АМТС к ГТС по СЛМ; ПК-102 - используется на соединительных линиях от ГАТС к АМТС по ЗСЛ. |
| Плата канальных окончаний Плата ОК-101 ИСПТ.469435.258 ИСПТ.469435.258 ТУ Плата ОК-102 ИСПТ.469435.358 ИСПТ.469435.358 ТУ Плата ОК-103 РТ5.282.223 РТ5.282.223 ТУ | Платы ОК-101 (ОК-102,ОК-103) устанавливаются в блок ОПМ-14, каждая плата на два канала. Организуют двух и четырехпроводное окончание каналов т.ч. и Е-М окончание сигнальных каналов. Плата ОК-101 выполнена на отечественных элементах. Платы ОК-102, ОК-103 выполнены с применением импортных элементов. |
| Плата ДП-15М ИСПТ.469435.616 ИСПТ.460511.002 ТУ | Источник дистанционного питания линейных трактов. Выходное напряжение от 15 до 240 В. Выходной ток ( 50+-3) мА или (100+-5) мА. |
| Плата РС-15 ИСПТ.469435.235 ИСПТ.460521.006 ТУ | Двухсторонний станционный регенератор, перекрывает затухание пристанционного участка от 6 до 44 дБ. Плата устанавливается в блок ОЛТ-10. |

2   Зам.     ИСПТ330-98    01.12.98

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Плата КВ-12 РТ5.231.054 РТ5.231.054 ТУ | Плата КВ-12 устанавливается в блок ОПМ-14 ИСПТ.465412.009 на приемной и передающей станциях на одноименные места. Предназначена для организации четырехпроводного окончания канала в спектре частот от 0,3 до 7,0 кГц |
| * Плата РЛ-15 ИСПТ 469435.259 ИСПТ 460521.006 ТУ | Двухсторонний линейный регенератор, перекрывающий затухание участка от 6 до 44 дБ. Плата устанавливается в контейнеры НРП-8 и НРП-20. |
| Комплект КЛТ-10 ИСПТ.465927.002 ИСПТ.460521.002 ТУ | Передающая и приемная платы для преобразования электрических и оптических сигналов. Энергетический потенциал от 0 до 36 дБ. Длина волны 1,3 мкм, многомодовый кабель. Платы устанавливаются в блок ОЛТ-10. |
| Блоки линейных переключений АРФ0 215.004 ТУ ОЛП-13 ИСПТ.465122.047 ОЛП-13 ИСПТ.465122.047-01 ОЛП-14 ИСПТ.465122.048 ОЛП-14 ИСПТ.465122.048-01 | Блок ОЛП-13 предназначен для распайки и соединения 60 пар кабеля, блок ОЛП-14-30 пар кабеля. В основной модификации блоков ОЛП-13 и ОЛП-14 станционные и линейные гнезда соединяются перемычками, содержащими разрядник. Во второй модификации разрядники в перемычках отсутствуют. Устанавливаются в каркасы СКУ. |
| Блок ОСП-04 ИСПТ.469436.046 ИСПТ.460521.009 ТУ | Оборудование световодных переключений, устанавливается в каркасе СКУ. Предназначен для ввода, разделки и размещения запаса линейных оптических кабелей емкостью до 16 волокон, а также для подключения 16 станционных оптических кабелей, через разъемное или неразъемное соединение. |
| * Комплекты стоечных унифицированных каркасов ( СКУ ) АРФ0.407.004 ТУ СКУ-011 ИСПТ.468939.001 СКУ-012 ИСПТ.468939.001-01 СКУ-013 ИСПТ.468939.001-02 СКУ-014 ИСПТ.468939.001-03 | Каркасы СКУ-011 и СКУ-012 имеют высоту 2600 мм и на них размещаются 11 блоков. Каркасы СКУ-013 и СКУ-014 имеют высоту 2150 мм и на них размещаются 9 блоков. Каркасы СКУ-012 и СКУ-014 не имеют внутристоечного монтажа и предназначены для установки блоков ОЛП и ОСП, не требующих электропитания. |
| * Контейнеры необслуживаемых регенерационных пунктов ИСПТ.460514.002 ТУ НРП-8 ИСПТ.465122.046 НРП-20 ИСПТ.465122.051 | Контейнеры НРП-8 и НРП-20 предназначены для установки в колодцах телефонной канализации. В контейнерах размещаются линейные регенераторы РЛ-15 на восемь или двадцать линейных трактов. В НРП расположены платы КР-18 и ВР-12, обеспечивающие работу системы телеконтроля. |

Изм.4   Зам.  ИСПТ.308 Ѕ -99    17.12.99

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Пульт контроля согласующего оборудования (ПКСО) ИСПТ.465622.003 ТУ ИСПТ.465622.003 | Проверка межстанционных соединительных линий в условиях эксплуатации. |
| Комплекты ЗИП АРФ0.407.000 ТУ ЗИП-113 ИСПТ.465943.004 ЗИП-114 ИСПТ.465943.005 ЗИП-116 РТ4.070.078 ЗИП-116 РТ4.070.078-01 ЗИП-33 АРФ4.070.206 ЗИП-34 АРФ4.070.207 | Комплект ЗИП-113 предназначен для обеспечения эксплуатации необслуживаемых регенерационных пунктов НРП-8 и НРП-20. Один комплект ЗИП-113 обеспечивает 10 НРП. Комплект ЗИП-114 предназначен для обеспечения эксплуатации станционного оборудования. Один комплект ЗИП-114 обеспечивает до 10 систем. Комплект ЗИП-116 предназначен для эксплуатации и обслуживания оконечного оборудования блока ОПМ-14. Комплект ЗИП-116 (-01) служит для проверки работоспособности ОПМ-14 во время пуско-наладочных работ. Комплект ЗИП-34 предназначен для монтажа 8 волокон оптического кабеля при разъемном соединении. Для монтажа одного блока ОСП-04 необходимы два комплекта ЗИП-34. Комплект ЗИП-33 предназначен для монтажа одномодового 8-волоконного оптического линейного кабеля в оборудовании световодных подключений (ОСП-02) с возможностью разъемного подсоединения комплектов линейного тракта. Комплект рассчитан на монтаж одного конца 8-волоконного кабеля. Комплект ЗИП-34 предназначен для монтажа многомодового 8-волоконного оптического линейного кабеля в оборудовании световодных подключений (ОСП-02) с возможностью разъемного подсоединения комплектов линейного тракта. Комплект рассчитан на монтаж одного конца 8-волоконного кабеля. |
| Плата ДП-11 АРФ5..236.200. Плата ДП-13 АРФ5.236.202 АРФ0.523.001 ТУ | Плата ДП-11 предназначена для питания постоянным стабилизированным током линейных трактов по системе “провод-провод”. Выходное напряжение от 15 до 240 В. Выходной ток (50+-3) мА Напряжение первичного источника от 54 до 72 В с заземленным положительным полюсом. Плата ДП-13 используется как вспомогательный источник тока для обнаружения участка обрыва линии ДП в составе ТСО-11, УСО-01. |

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Платы ПА РТ0.213.139 ТУ Плата ПА-101 РТ5.248.053 Плата ПА-102 РТ5.248.054 | Плата ПА-101 предназначена для организации абонентской линии связи и обеспечивает подключение телефонного аппарата к оборудованию ОПМ-11 Плата ПА-102 предназначена для организации абонентской линии связи и обеспечивает подключение абонентского комплекта АТС к оборудованию ОПМ-11. |
| Платы ПА-111, ПА-112 Плата ПА-111 РТ5.248.056 Плата ПА-111 РТ5.248.056-01 Плата ПА-111 РТ5.248.056-02 Плата ПА-112 РТ5.248.057 Плата ПА-112 РТ5.248.057-01 РТ0.213.140 ТУ | Плата ПА-111 РТ5.248.056 предназначена для организации связи телефонных аппаратов с коммутационной станцией и обеспечивает подключение двух телефонных линий к оборудованию ОПМ-14. Плата ПА-111 РТ5.248.056-01 предназначена для организации связи телефонных аппаратов с телефонными аппаратами на противоположной стороне по схеме ’’абонент-абонент” без использования коммутационной станции и обеспечивает двух абонентских телефонных линий к оборудованию ОПМ-14. Плата ПА-112 РТ5.248.056-02 предназначена для организации связи телефонных аппаратов с коммутационной станцией и обеспечивает подключение двух абонентских телефонных линий к оборудованию ОПМ-14. Плата ПА-112 РТ5.248.056-01 предназначена для организации абонентской линии связи и обеспечивает подключение двух двухпроводных абонентских комплектов АТС к оборудованию ОПМ-14. Плата ПА-112 РТ5.248.057-01 предназначена для организации абонентских линий связи и обеспечивает подключение двух четырехпроводных абонентских комплектов АТС к оборудованию ОПМ-14. |
| Плата ОК-111 РТ5.282.213 РТ5.282.213 ТУ | Плата ОК-111 предназначена для согласования оборудования ОПМ-11 с комплектами РСЛ, имеющими один или два сигнальных канала. |
| Контейнеры НРП АРФ0.213.031 ТУ Контейнер НРП-12-4 АРФ2.158.057 | Контейнер НРП-12-4 предназначен для ввода и вывода 36 пар низкого уровня и 36 пар высокого уровня, размещения от 1 до 12 блоков регенераторов линейных (РЛ-11, РЛ-13) при затухании участка кабеля от 6 до 44 дБ на частоте 1024 кГц. В НРП-12-4 входят блоки КР-12 для передачи на обслуживаемую станцию сигналов телеконтроля и служебной связи. |
| Комплекты КЛТ АРФ0.407.002 ТУ Комплект КЛТ-11М РТ4.078.078 Комплект КЛТ-111 АРФ4.078.029 | Комплекты КЛТ предназначены для регенерации цифрового сигнала первичной цифровой системы передачи при затухании кабеля от 6 до 44 дБ на частоте 1024 кГц Комплекты КЛТ-11М устанавливаются в блок ОЛТ-11. Комплекты КЛТ-111 устанавливаются в необслуживаемых регенерационных пунктах (НРП-12-4). Питание комплектов КЛТ-111 осуществляется постоянным током от 45 до 55 мА при напряжении до 240 В дистанционно по искусственным цепям кабеля от обслуживаемой станции. |

8   ИСПТ.224 1/2-2004

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Комплекты СКУ (стоечных унифицированных каркасов) АРФ0.407.004 ТУ СКУ-01 АРФ4.075.031 СКУ-02 АРФ4.075.031-01 СКУ-03 АРФ4.075.031-02 СКУ-04 АРФ4.075.031-03 | Комплект СКУ-01 используется для установки до 11 типовых блоков размером 225х600х240 мм.. Поставляется со шнуром питания и сигнализации. Высота каркаса 2600 мм. Комплект СКУ-02 используется для установки блоков оборудования линейных переключений (ОЛП) и других блоков, не требующих стыка с унифицированным сервисным оборудованием (УСО-01). Поставляется без шнура питания и сигнализации. и блока питания сигнализации. Высота каркаса 2600 мм. Комплект СКУ-03 аналогичен комплекту АРФ4.075.031. Высота каркаса 2150 мм. Комплект СКУ-04 аналогичен комплекту АРФ4.075.031-01. Высота каркаса 2150 мм. |
| Комплекты УСО АРФ0.407.001 ТУ Комплект УСО-01 АРФ4.078.028 Комплект УСО-01 АРФ4.078.028-01 | Унифицированное сервисное оборудование (УСО-01 АРФ4.078.028) предназначен для обслуживания оконечного оборудования, оборудования линейного тракта, для организации служебной связи и телеконтроля по двум направлениям. Комплект УСО-01 АРФ4.078.028-01 предназначен для обслуживания оконечного оборудования . |
| Комплекты ТСО АРФ0.215.005 ТУ Блок ТСО-11 АРФ2.158.058 Блок ТСО-11 АРФ2.158.058-01 | Оборудование телеконтроля и служебной связи ТСО-11 АРФ2.158.058 предназначено для организации четырех направлений телеконтроля линейных трактов и четырех направлений служебной связи, контроля станционных регенераторов (РС) промежуточных или оконечных станций. Блок ТСО-11 АРФ2.158.058-01 не содержит плат, необходимых для контроля РС |
| Блок ОЛТ-11 АРФ2.158.055 АРФ0.215.003 ТУ | Блок ОЛТ-11 (оборудование линейного тракта) предназначен для установки комплектов КЛТ-11М, КЛТ-12, плат дистанционного питания. |
| Блок ОЛТ-020 ИСПТ.469436.038 ИСПТ.469436.038 ТУ | Блок ОЛТ-020 предназначен для установки комплектов КЛТ-1 ИСПТ.465927.003 ТУ, КЛТ-2 ИСПТ.469927.004 ТУ, КЛТ-3 ИСПТ.469927.005 ТУ, КСО-11,, КСО-21, КСО-31, КСО-62 ИСПТ.460510.002 ТУ. |
| Аппаратура МВК-11 ИСПТ.465112.036 ИСПТ.465112.036 ТУ | Аппаратура первичного мультиплексирования, включающая блоки и платы |
| Аппаратура ОПМ-15В ИСПТ.465112.041 ИСПТ.465112.041 ТУ | Аппаратура первичного мультиплексирования, включающая блоки ОПМ-15В и платы канальных окончаний |
| Блок БРЗ-60М-6,3 РТ2.087.011 РТ0.206.000 ТУ | Блок БРЗ-60М-6,3 предназначен для защиты 14 однополюсных цепей питания от короткого замыкания и перегрузок. Устанавливается в стоечный каркас СКУ. |
| Блок БРЗ-60М-6-10Е РТ2.087.012 РТ0.206.000 ТУ | Блок БРЗ-60М-6-10Е предназначен для защиты 10 однополюсных цепей питания от короткого замыкания и перегрузок. Выполнен в 19" конструкции высотой 3U. |

Изм.9 Зам .ИСПТ.238 2/\2-2005

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Комплект КЛТ-1 ИСПТ.465927.003-ТУ КЛТ-120 ИСПТ.465927.003-01 КЛТ-121 ИСПТ.465927.003-02 КЛТ-130 ИСПТ.465927.003 | Комплект КЛТ-120 предназначен для организации оптического линейного тракта с длиной волны излучения 1,3 мкм на одномодовом волокне со скоростью передачи информации 2048 кбит/с, энергетическим потенциалом до 47 дБ и с возможностью передачи-приема дополнительной цифровой информации на скорости 64 кбит/с. Устанавливается в блок ОЛТ-020, Комплект КЛТ-121 предназначен для организации оптического линейного тракта с длиной волны излучения 1,3 мкм на многомодовом волокне со скоростью передачи информации 2048 кбит/с, передачи-приема дополнительной цифровой информации на скорости 64 кбит/с, Устанавливается в блок ОЛТ-020. Комплект КЛТ-130 предназначен для организации оптического линейного тракта с длиной волны излучения 1,55 мкм на одномодовом волокне со скоростью передачи информации 2048 кбит/с с возможностью передачи-приема дополнительной цифровой информации на скорости 64 кбит/с. Устанавливается в блок ОЛТ-020. |
| Комплект КСО ИСПТ.460510.002 ТУ Комплект КСО-11 ИСПТ.465949.005 Комплект КСО-61 ИСПТ.465949.008 Комплект КСО-62 ИСПТ.465949.009 | Комплект КСО-11 предназначен для отладки и проверки работоспособности комплектов ЛТ на скорости передачи информации 2048 кбит/с, устанавливается в блок ОЛТ-020 на эксплуатации. Комплект КСО-61 предназначен для организации служебной связи по служебному цифровому каналу (СЦК). Платы, входящие в КСО-61, устанавливают в блоки УСО-01 АРФ0.407.001 ТУ на оконечных станциях. Комплект КСО-62 предназначен для согласования противонаправленного стыка (СЦК) с линейным трактом. Скорость передачи информации по СЦК – 64 кбит/с. Платы КСО-62 устанавливают в блок ОЛТ-020 на эксплуатации. |
| Тестер цифровых линий “Морион-Е1” ИЛПГ.469436.001 ИЛПГ.469436.001 ТУ | Предназначен для контроля и диагностики аппаратуры связи с ИКМ по первичному цифровому потоку со скоростью передачи 2048 кбит/с, а также для обслуживания цифровых АТС. |

2   Нов.   ИСПТ.330-98ПИ    21.12.98

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Плата ТТ-111 РТ5.248.059 РТ5.248.059 ТУ | Плата ТТ-111 предназначена для организации транзитного соединения двух каналов 64 кбит/с (совместно с каналами передачи СУВ и без переприема по низкой частоте) между блоками ОПМ-14, а также для организации канала со множественным доступом (конференцсвязь) вместо одного из транзитных каналов. |
| Комплект КЛТ-113 АРФ4.078.030 АРФ0.407.002 ТУ | Комплект КЛТ-113 предназначен для регенерации линейного сигнала, содержит устройства защиты от опасных влияний и эксплуатируется в составе контейнера НРП-12-4. |
| Блок АЦО-12 ИСПТ.465412.003 ИСПТ.465412.003 ТУ | Первичный мультиплексор, используемый как каналообразующее оборудование с четырехпроводным окончанием ТЧ каналов. В одном блоке размещается оборудование двух тридцатиканальных систем. Вторая система организуется дополнительно при установке комплекта ККО-12. |
| Комплект ККО-12 ИСПТ.465912.002 ИСПТ.465912.002 ТУ | Комплект плат первичного мультиплексора организующий вторую тридцатиканальную систему в блоке АЦО-12. |
| Блок БРЗ-60М-6,3-7 РТ2.087.009 Блок БРЗ-60М-10-7 РТ2.087.009-01 Блок БРЗ-60М-16-7 РТ2.087.009-02 Блок БРЗ-60М-25-7 РТ2.087.009-03 Блок БРЗ-60М-6,3-Е РТ2.087.010 Блок БРЗ-60М-10-Е РТ2.087.010-01 Блок БРЗ-60М-16-Е РТ2.087.010-02 Блок БРЗ-60М-25-Е РТ2.087.010-03 РТ0.206.000 ТУ | Блоки рядовой защиты предназначены для распределения на 6 направлений рабочего напряжения и одно направление сигнального напряжения питания и защиты их от перегрузок. Защита на 6,3 А. Защита на 10 А. Защита на 16 А. Защита на 25 А. Блоки предназначены для установки в стоечный каркас СКУ-01 (СКУ-02, СКУ-03, СКУ-04). Блоки выполняют те же функции, что и перечисленные выше, но предназначены для установки в стоечный каркас, выполненный в евроконструкции. |
| Плата ОД-11 РТ5.248.068 Плата ОД-12 РТ5.248.072 Плата ОД-13 РТ5.248.073 РТ0.215.001 ТУ | Плата ОД-11 устанавливается в комплект ОПМ-11 ИСПТ.468929.005 на место любой платы канального окончания и обеспечивает организацию канала данных вместо одного телефонного канала. Плата ОД-12 устанавливается в блок ОПМ-14 ИСПТ.465412.009 на место любой платы канального окончания и обеспечивает организацию двух каналов данных вместо двух телефонных каналов, Плата ОД-13 устанавливается в блок ОПМ-14 ИСПТ.465412.009 на место любой платы канального окончания и обеспечивает организацию одного канала данных вместо одного телефонного канала (с первого по пятнадцатый канал) |

# Продолжение  таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Плата ПМ-14 РТ5.231.045 РТ0.215.001 ТУ | Плата ПМ-14 устанавливается в блок ОПМ-12 ИСПТ.469436.026 вместо любой платы ПМ-12 и обеспечивает организацию одного канала данных вместо 6 или 21 телефонного канала в зависимости от места установки. Платы передачи обеспечивают передачу и прием цифровой информации по интерфейсу V.24/V.28 (RS-232) или V.35 со скоростью: 1) до 19200 бит/с в асинхронном режиме, 2) 64000 бит/с в синхронном режиме. |
| Плата СИ-114 РТ5.248.075 ИСПТ.460949.005 ТУ | Плата СИ-114 предназначена для согласования с комплектами РСЛ для физических линий, имеющих 4-х проводное окончание ТЧ, с оборудованием ОПМ-11 30-канальной аппаратуры с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ-30-5) как по сигналам СУВ, так и по трактам НЧ. |
| Блок ОЛТ-025 ИСПТ.469436.070 ИСПТ.469436.070 ТУ | Блок ОЛТ-025 предназначен для установки четырех комплектов КЛТ-011, в различном сочетании и контроля их работоспособности. |
| Комплект КЛТ-011 ИСПТ.465927.009 ТУ ИСПТ.465927.009 -06 -01 -07 -02 -08 -03 -09 -04 -10 -05 -11 | Комплект КЛТ-011 обеспечивает: - регенерацию оптического сигнала 2048 кбит/с на промежуточной станции, - сопряжение электрического по G.703 МСЭ-Т и оптического интерфейсов на скорости 2048 кбит/с. Модификации комплекта различаются оборудовани-ем линейного тракта ( длина волны-нм, тип кабеля , тип передатчика, тип приемника, мощность опти-ческого сигнала на выходе, минус ,дБм , мощность оптического сигнала на входе, дБм) 1300,одномодовый, LCV75CC, РТА 16, (6+-1), от минус 6 до минус 50 1300, многомодовый, LCV75CC, РТА 16, (6+-1), от минус 6 до минус 50. 1300, одномодовый, LCV75СС, ПРОМ364, (6+-1), от минус 6 до минус 50. 1300, многомодовый, LCV75СС, ПРОМ364, (6+-1), от минус 6 до минус 50. 1550, одномодовый, LC111, РТА16, (0+-1), от минус 6 до минус 50. 1550, одномодовый, LC111, ПРОМ, (0+-1), от минус 6 до минус 50 |

# Продолжение таблицы 4

| Наименование и обозначение Терминал УСО-04 ИСПТ.468332.004 ИСПТ.468332.004 ТУ | Назначение Портативный переносной терминал УСО-04 предназначен для эксплуатационного обслуживания блоков и трактов цифровых систем передачи на местных телефонных сетях. Выполняет функции УСО-01 в области контроля оборудования и локализации неисправностей. |
| --- | --- |
| Плата ВС-161 РТ5.233.084 РТ5.233.084 ТУ | Плата ВС-161 предназначена для организации цифрового канала со скоростью передачи 64 кбит/с с противонаправленным стыком. |
| Измеритель шумов квантования (ИШК) АРФ2.768.001 | ИШК предназначен для подачи в канал испытательного псевдошумового сигнала, измерения испытательного сигнала и отношений мощности сигнала к мощности шумов квантования в телефонных каналах и каналах вещания 2 кл., систем передачи с импульсно-кодовой модуляцией при контроле каналов. |
| Металлоконструкции РТ0.440.002 ТУ Комплект монтажный №1 РТ4.070.056, -01, -02, -03 Комплект монтажный №2 РТ4.070.057 Комплект монтажный №3 РТ4.070.058 Комплект монтажный №4 РТ4.070.059 Комплект монтажный №5 РТ4.070.060 Комплект монтажный №6 РТ4.070.061, -01, -02, -03 Комплект монтажный №7 РТ4.070.062, -01, -02 Комплект монтажный №8 РТ4.070.063, -01, -02, -03 Комплект монтажный №9 РТ4.070.068 Комплект монтажный №10 РТ4.070.069 | Металлоконструкции предназначены для монтажа станционного оборудования междугородней и городской проводной связи в линейно-аппаратных цехах. |

3  Зам.     ИСПТ.152 1/2-99    29.10.99

Продолжение таблицы 4

| Наименование и обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Комплект монтажный №11 РТ4.070.070 Комплект монтажный №12 РТ4.070.071 Комплект монтажный №13 РТ4.070.072 Комплект монтажный №14 РТ4.070.073 Комплект монтажный №15 РТ4.070.074 Комплект монтажный №16 РТ4.070.075 Комплект монтажный №17 РТ4.070.076 Комплект монтажный №18 РТ4.070.077 Комплект монтажный №19 РТ4.070.079 Комплект монтажный №20 РТ4.070.080 Комплект монтажный №21 РТ4.070.081 Комплект монтажный №22 РТ4.070.082 Комплект монтажный №23 РТ4.070.083 Комплект монтажный №24 РТ4.070.084 Комплект монтажный №25 РТ4.070.088 Комплект монтажный №40 Стойка опорная РТ4.070.114, -01. -02 Комплект монтажный №41 Стойка опорная РТ4.070.115, -01. -02, -03 Комплект монтажный №42 Стойка опорная РТ4.070.116, -01. -02. -03, -04 Комплект монтажный №43 Стойка опорная РТ4.070.117, -01. -02, -03 Комплект монтажный №44 Стойка опорная РТ4.070.118, -01. -02, -03 | То же * |
| Примечание - изделия, отмеченные знаком "*", временно не выпускаются |

Изм.7  .     ИСПТ.204 2/2-2003

# Text boxes

3  ИСПТ.152 1/2-99  29.10.99

2  Нов.  ИСПТ.330-98		21.12.98

17а